A pályázattal kapcsolatos programelemek komplett bemutatása

Pályázó adatai: Kölked Község Önkormányzata

7717 Kölked, II. Lajos utca 12.

Pályázati felhívás azonosítója: TOP-4.1.1-15

Pályázat címe, célja: Kölked Község Önkormányzat tulajdonában lévő „Közösségi ház - Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkeden”

A tervezett felújítás helyszíne: 7717 Kölked, Rákóczi Ferenc utca 30, hrsz: 453

I. Az építési helyszín jelenlegi és felújítást követő alapadatai:

terület nagysága: 1084 m2

beépítettsége: bruttó 335 m2

védőnői rendelő rész: nettó 53,58 m2

közös használatú tér: nettó 13,51 m2

nyugdíjas klub része: nettó 117,91 m2

A jelenlegi védőnői rendelő helyiségei (felmérési alaprajz alapján):

3. Váró – 10,61 m2 (mozaiklap padlóburkolatra ragasztott PVC burkolat)

4. Közlekedő – 11,55 m2 (mozaiklap padlóburkolatra ragasztott PVC burkolat)

5. Rendelő – 21,43 m2 (mozaiklap padlóburkolatra ragasztott PVC burkolat)

6. Gondozotti WC – 2,55 m2 (mozaiklap)

7. Védőnői mosdó – 2,65 m2 (mozaiklap)

8. Játszósarok – 4,79 m2 (PVC-re terített szőnyegpadló)

Jelenlegi közös helyiségek (felmérési alaprajz alapján):

1.Bejárat, lépcső – 2,60 m2 (gránitőrleményes kerámia)

2. Előtér – 10,91 m2

Nyugdíjas klub funkcionális helyiségei (felmérési alaprajz alapján):

9. Nyugdíjas klub olvasóterem – 33,97 m2 (parketta)

10. Nyugdíjas klub interaktív társalgó – 53,75 m2 (parketta)

11. Közlekedő – 19,27 m2 (gránitőrleményes kerámia)

12. Mosdó-WC vizesblokk – 11,13 m2 (gránitőrleményes kerámia)

Védőnői rendelő helyiségei a felújítás után (terv alaprajz alapján):

2. öltöző – 6,51 m2 (kerámia padló)

3. váró – 15,20 m2 (kerámia padló)

4. rendelő – 21,56 m2 (kerámia padló)

5. személyzeti WC – 1,85 m2 (kerámia padló)

6. akadálymentes WC – 3,79 m2 (kerámia padló cs.m.)

7. játszósarok – 4,53 m2 (kerámia+szőnyeg)

ÖSSZESEN:              53.44 m2

Közös helyiségek a felújítás után (terv alaprajz alapján):

KÜLSŐ akadálymentes rámpa – 19,50 m2 (csúszásmentes burkolat)

1. bejárati előtér, babakocsi tároló – 18,88 m2 ( kerámia padló)

ÖSSZESEN:              38,38 m2

Nyugdíjas klub funkcionális helyiségei a felújítás után(terv alaprajz alapján):

8. nyugdíjas klub olvasóterem – 33,97 m2, változatlan

9. nyugdíjas klub interaktív társalgó –  53,75 m2, változatlan

10. közlekedő – 13,96 m2 (kerámia padló)

11. mosdó-WC vizesblokk – 11,13 m2, változatlan

ÖSSZESEN:              112,81 m2

II. Közművesítettség, infrastruktúra:

1. vezetékes ivóvíz biztosított – részleges víznyomó vezeték átalakítás-felújítás fog készülni

2. zárt szennyvíztározó van, a képződött szennyvizet a mohácsi szennyvíztisztító telepre szállítjuk engedéllyel rendelkező vállalkozóval, részleges szennyvízlefolyó vezeték átalakítás-felújítás fog készülni  – a településen csatorna vagy egyéb szennyvízkezelés nincs kiépítve

3. vezetékes telefon bekötési lehetőség megvan – jelenleg nincs bekötve, a vállalkozó mobil telefonkapcsolattal rendelkezik

4. elektromos áram bekötve, kiépítve - részleges elektromos átalakítás-felújítás fog készülni

5. gázvezeték és bekötés kiépítve – fűtés korszerűsítés készül, ENGEDÉLYEZETT TERVDOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE ÁLL!

6. használati melegvíz a jelenlegi villanybojler helyett kombi gáz kazánnal – a gázkazán elhelyezés engedélyezési tervei rendelkezésre állnak

7. fűtés jelenleg kéménybe kötött gáz konvektorral – fűtés korszerűsítés készül, kombi gázkazán-radiátoros hőleadókkal

8. Internet kapcsolat – szélessávú – NINCS! A községben jelen lévő kábeltévé szolgáltató a szélessávú internet bekötést ingyenesen beköti, utána csak az üzemeltetési költséget kell fizetni!

III. Parkoló kapacitás:

1. Jelenleg kiépített parkoló a védőnői szolgálat rendelőjéhez nincs!

2. A felújítási alaprajzon I. számmal jelzett helyen (valamint a helyszínrajzon AP1 jellel) kerül kialakításra egy akadálymentes parkoló .

3. az OTÉK szerint huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett 10 m2-e után 1 db parkolóhely biztosítása szükséges. Ennek értelmében esetünkben 4 db parkoló biztosítása szükséges, helyszínrajzon P4 jellel jelölve. A helyszíni és területi adottságok lehetővé teszik a parkolást annak külön kiépítése nélkül is, 20-50 m távolságon belül. Forgalomtechnikailag táblával kijelölhető a parkoló helye!

Az akadálymentes parkoló (és bejáró rámpa) kialakításának leírása:

- a terven jelzett területen az OTÉK szerinti minimális feltételeknek megfelelő területtel kialakítható az akadálymentes parkoló

- a parkoló burkolata térkövezett, vagy aszfalt burkolatú legyen, rétegrendje a terv szerinti, térburkolati rétegrend

- a parkolótól az akadálymentes feljáróig 1,20 m széles, szintén térkő burkolatú járda közlekedő sáv kerül kialakításra

- a parkolóba forgalomtechnikai jel felfestésével (mozgáskorlátozott jel) a burkolaton jelölve lesz a parkoló funkciója

- ezen felül táblával is kijelölésre kerül a parkoló

- a jelenlegi terep lejtésviszonyok az új parkoló kialakításával együtt is megfelelnek a max. lejtésviszonyoknak, e szerint 5%-nál nagyobb szintkülönbségek nem alakulnak ki

- az épületbe történő beközlekedés folytatását jelentő, tervezett új rámpa is megfelel az OTÉK előírásainak, mint a lejtésviszonyok, mint a közbenső pihenő, mint a fordulási pontok, mint a kapaszkodók, mint a bejárati ajtó kialakítása tekintetében.

- mivel a bejáró rámpa nyílt térben helyezkedik el, ezért a járófelületét csúszásmentes burkolati minőségben kell elkészíteni.

- Az akadálymentes parkoló kialakításának szabványos előírásaira vonatkozó külön „Akadálymentesítési terv” is készült!

IV. Veszélyes anyag, hulladék az épületben:

Szórt azbesztről, vagy bármilyen más veszélyes anyagról az épületben, jelenlegi beépítettség mellett tudomásunk nincs. A felújítás során ilyen anyag beépítésére nem kerül sor.

A felújítási munkák során keletkező bontási-építési törmelék, hulladék szelektálva kerül ideiglenes tárolásra, majd elszállításra, engedélyezett lerakó helyre.

V. Nyilatkozat a korszerűsítés, az energiahatékonyság mutatóiról:

A tervezett utólagos homlokzati hőszigetelésekkel, padló- és födém hőszigetelésekkel, korszerű homlokzati nyílászárókra való cserékkel, a fűtés korszerűsítéssel együttesen, a beruházást követően az épület energiahatékonysági szempontból a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet, valamint a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletnek megfelelően a „DD-korszerűt megközelítő” kategóriát ki fogja elégíteni.

Az energetikai tanúsítványt a fejlesztési beruházás megkezdéséig el fogjuk készíttetni!

VI. Tervezett beavatkozások a védőnői szolgálaton felüli épületrészeken:

- a terven szereplő további homlokzat felületek és egyéb függőleges felületek utólagos hőszigetelése is elkészül

- az úgynevezett nyugdíjas klub részhez tartozó helyiségek felett, a padlástérben 10 cm födém hőszigetelés is készül

- a leszigetelt homlokzati síkokhoz tartozó, további összes homlokzati nyílászáró is kicserélésre kerül

- a fűtés korszerűsítése az épület további, fűtött helyiségeiben is elkészül, radiátoros fűtéssel

- minden egyéb kapcsolódó szak-,  szerelőipari- és befejező munkákkal együtt

- a megpályázható épületrészen felüli fejlesztéseket, felújításokat az Önkormányzat ÖNERŐBŐL finanszírozza, melyre az Önkormányzatnak a saját forrás rendelkezésre áll (költségvetési tartaléka terhére)

VII. A meglévő állapot ismertetése – fejlesztési célok:

- infrastruktúra – a II. fejezetben ismertettek értelmében a meglévő állapot és annak fejlesztése

- energiahatékonysági beavatkozások

- teljes körű, utólagos homlokzati hőszigetelés az épület nem pályázható felületein is!

- utólagos padló hőszigetelés a meglévő padló rétegrend megszűntetésével, terv szerinti, új padló réteg renddel

- utólagos födém hőszigetelés, terv szerint, az épület nem pályázható födémein is!

- elavult homlokzati nyílászárók cseréje az épület nem pályázható részein is!

- használati melegvíz előállítás hatékonyabb, kombi gázkazánnal a villanybojler helyett

- fűtés korszerűsítés a gazdaságtalan konvektoros fűtés helyett, tervezett kazán-radiátoros fűtéssel, a beavatkozás engedélyezett tervdokumentációval rendelkezik!

- a meglévő épület építészeti állapota

- tartószerkezeti és fő teherhordó szerkezeti elemei jó állagúak, mely értendő az alapok, teherhordó falak, födém és tetőszerkezet állagára is

- a múlt évtizedei során az érintett épületrészekben inkább kisebb átalakítások következtek be, amely nem a teherhordó szerkezetek változtatását érintette

- az épület az eredetiségéhez képest, homlokzati megjelenésében jelentősen megváltozott, mivel eredetileg vakolatdíszítésekkel, stukkókkal volt díszítve. Ezek ma már egyáltalán nem fellelhetőek. Az épület belső helyiség elrendezésében is változások következtek be.

- Az épület alapja feltételezhetően kőalap, jó állapotúnak tűnő

- A főfalak és válaszfalak többsége ún. régi, tömör, égetett agyagtégla

- Jelenlegi nyílászárói ún. kapcsolt gerébtokos ablakok, az 1950 évek végéről, belső nyílászárói egy kivételtől eltérően farostlemez lapú ajtók

- Födéme borított gerenda födém, jó állapotú

- Tetőszerkezete jó állagú, kettős hódfarkú cserépfedéssel

- Összességében korszerűtlen

- Esztétikai megjelenésében kívül-belül, erősen kritizálható

- a fejlesztés céljai

- energiahatékonyság javítása

- XXI. századi elvárások teljesítése önmagunk és a lakosság irányában

- akadálymentesítés

- praktikusság, esztétika

Kölked, 2016.04.27.                                               …………………………………….

Csomor Tibor tervező

É 3-02-039